CÂU HỎI ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2 – MÔN CÔNG NGHỆ 12

Câu 1: Hệ số trượt trong động cơ không đồng bộ ba pha được xác định theo biểu thức nào sau đây: ( kí hiệu giống SGK công nghệ 12)

A. s = 	B. s = 	C. s = 	D. s =

Câu 2: Máy biến áp ba pha, hệ số biến áp pha được xác định bởi công thức: ( kí hiệu giống SGK công nghệ 12)

A. Kp = 	B. Kp = 	C. Kp = 	D. Kp =

Câu 3: Đường dây cao thế của nước ta hiện nay có cấp điện áp truyền tải cao nhất là:

A. 500KV	B. 220KV	C. 800KV	D. 110KV

Câu 4: Tải ba pha gồm ba bóng đèn trên mỗi đèn có ghi 220V - 100W nối vào nguồn ba pha có điện áp dây Ud = 380V;khi ba đèn sáng bình thường thì dòng điện pha (Ip) và dòng điện dây( Id )là các giá trị nào sau đây:

A. Ip = 0,75A ; Id = 0,5ª           B. Ip = 0,45A ; Id = 0,45ª   C. Ip = 0,5A ; Id = 0,5A	D. Ip = 0,35A ; Id = 0,45A

Câu 5: Lưới điện quốc gia là một tập hợp gồm:

A. Đường dây dẫn điện và các trạm đóng, cắt.   B. Đường dây dẫn điện và các hộ tiêu thụ.

C. Đường dây dẫn điện và các trạm biến áp.      D. Đường dây dẫn điện và các trạm điện.

Câu 6: Nguyên nhân người ta thường đấu nguồn 3 pha hình sao?

A. Chắc chắn         B. Dễ đấu                C. Sử dụng được 2 mức điện áp.	D. Đơn giản

Câu 7: Cấu tạo máy biến áp ba pha:

A. Chỉ có lõi thép.     B. Chỉ có dây quấn.            C. Có lõi thép và dây quấn.	D. Có lõi thép hoặc dây quấn.

Câu 8: Mắc 9 bóng đèn có U = 220V vào mạch điện ba pha 4 dây có điện áp dây Ud = 380V. Cách mắc nào dưới đây là đúng:

A. Mắc song song ba bóng thành một cụm, các cụm nối hình sao.

B. Mắc nối tiếp ba bóng thành một cụm, các cụm nối hình tam giác.

C. Mắc nối tiếp ba bóng thành một cụm, các cụm nối hình sao.

D. Mắc song song ba bóng thành một cụm, các cụm nối hình tam giác.

Câu 9: Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha, ba suất điện động trong ba cuộn dây :

A. Cùng tần số, cùng pha nhưng khác nhau về biên độ.            B. Cùng biên độ, cùng tần số, nhưng khác nhau về pha.

C. Cùng biên độ, cùng tần số và cùng pha.                               D. Cùng biên độ, cùng pha nhưng khác nhau về tần số.

Câu 10: Máy phát điện xoay chiều ba pha gồm ba dây quấn Ax, By,Cz. Khi nối tam giác thì:

A. x nối A, z nối C, B nối y.	    B. x nối y, y nối z , z nối x.    C. A nối B, B nối C, C nối A. 	                D. x nối B, y nối C, z nối A.

Câu 11: Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha:

A. Là mạch điện gồm nguồn và dây dẫn ba pha.                     B. Là mạch điện gồm nguồn điện, dây dẫn và tải.

C. Là mạch điện gồm nguồn và tải ba pha.                              D. Là mạch điện gồm nguồn điện ba pha, dây dẫn ba pha và tải ba pha.

Câu 12: Động cơ không đồng bộ ba pha dùng dòng điện xoay chiều có tần số 50(Hz). Rôto có 6 cặp cực từ thì tốc độ quay của từ trường là :

A. 100(vg/ph)	B. 1000(vg/ph)	                  C. 500(vg/ph)	                            D. 7,2(vg/ph)

Câu 13: Máy phát điện xoay chiều là máy điện biến đổi:

A. Quang năng thành cơ năng.	B. Cơ năng thành điện năng.

C. Nhiệt năng thành cơ năng.	D. Điện năng thành cơ năng.

Câu 14: Động cơ không đồng bộ ba pha khi hoạt động có:

A. Tốc độ quay của rôto không phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường.

B. Tốc độ quay của rôto bằng tốc độ quay của từ trường

C. Tốc độ quay của rôto lớn hơn tốc độ quay của từ trường

D. Tốc độ quay của rôto nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.

Câu 15: Một nguồn điện ba pha có ghi kí hiệu sau 220V/380 V. Vậy 380V là điện áp nào sau đây:

A. Điện áp giữa dây pha và dây trung tính.                               B. Điện áp giữa điểm đầu A và điểm trung tính O.

C. Điện áp giữa hai dây pha.                                                         D. Điện áp giữa điểm đầu A và điểm cuối X của một pha.

Câu 16: Chức năng của lưới điện quốc gia là truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến

A. trạm điện.        B. các nơi tiêu thụ.              C. các trạm đóng cắt.	                    D. các trạm biến áp.

Câu 17: Máy biến áp ba pha là máy điện dùng để:

A. biến đổi điện áp và tần số dòng điện.                                             B. biến đổi điện áp nhưng giữ nguyên tần số dòng điện.

C. biến đổi tần số nhưng giữ nguyên điện áp.                                   D. biến đổi dòng điện và tần số dòng điện.

Câu 18: Động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động dựa trên nguyên lí:

A. Cảm ứng điện từ.	B. Từ trường quay.

C. Cảm ứng điện từ và lực điện từ.	D. Cộng hưởng điện.

Câu 19: Mạch điện xoay chiều ba pha ba dây, Ud = 380V, tải là ba điện trở RP bằng nhau, nối tam giác. Cho biết dòng điện dây Id = 80A. Cường độ dòng điện pha có giá trị nào sau đây:

A. 46,2A	B. 64,2A	C. 64,2mA	D. 46,2mA

Câu 20: Máy biến áp ba pha, hệ số biến áp dây được xác định bởi công thức:( kí hiệu giống SGK công nghệ 12)

A. Kd = 	B. Kd = 	C. Kd = 	D. Kd =

Câu 21: Một máy biến áp 3 pha đấu Y / Yo, Kp và Kd có quan hệ như thế nào:

A. Kd = Kp	B. Kd = Kp	C. Kd = 3 Kp	D. Kd =  Kp

Câu 22: Khi tải nối tam giác nếu một dây pha bị đứt thì dòng điện qua tải:

A. Giảm xuống.	B. Không đổi.	C. Bằng không.	D. Tăng lên.

Câu 23: Tốc độ từ trường quay trong động cơ không đồng bộ ba pha được xác định bằng công thức: ( kí hiệu giống SGK công nghệ 12)

A. ( vg/ph)             B. ( vg/ ph)      C. (vg/ ph)	D. ( vg/s)

Câu 24: Nếu tải nối hình sao mắc vào nguồn nối hình sao có dây trung tính thì dùng:

A. 4 dây	B. 2 dây	C. 1 dây	D. 3dây

Câu 25: Theo hình vẽ sơ đồ nguyên lý máy biến áp ba pha có:

A. 4 cuộn dây	B. 5 cuộn dây	C. 6 cuộn dây	D. 3 cuộn dây

Câu 26: Tốc độ trượt ở động cơ không đồng bộ ba pha được xác định bằng công thức:( kí hiệu giống SGK công nghệ 12)

A. 	B. 	C. 	D.

Câu 27: Trong hệ thống điện, lưới điện phân phối có các cấp điện áp

A. từ  điện áp 66 kV trở lên.	B. từ điện áp 35 kV trở lên.

C. từ  điện áp 66 kV trở xuống.	D. từ điện áp 35 kV trở xuống.

Câu 28: Trong cách nối nguồn điện hình tam giác, nếu tải 3 pha đối xứng thì công thức liên hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha là:

A. 	B.

C. 	D.

Câu 29: Để nâng cao công suất truyền tải điện năng từ nơi sản xuất điện đến nơi tiêu thụ điện hiện nay người ta dùng những biện pháp nào sau đây:

A. Nâng cao dòng điện.	B. Nâng cao điện áp.

C. Nâng cao công suất máy phát.	D. Nâng cao tần số dòng điện.

Câu 30: Hệ thống điện quốc gia gồm:

A. Nguồn điện, đường dây và các hộ tiêu thụ điện.

B. Nguồn điện, các trạm biến áp và các hộ tiêu thụ điện.

C. Nguồn điện, các trạm đóng cắt và các hộ tiêu thụ điện.

D. Nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ điện.

Câu 31: Lưới điện quốc gia có chức năng:

A. Gồm: các đường dây dẫn, các trạm điện liên kết lại.

B. Truyền tải và phân phối điện năng từ các nhà máy phát điện đến nơi tiêu thụ.

C. Làm tăng áp						D. Hạ áp

Câu 32:  Lưới điện truyền tải có cấp điện áp

A. 22KV	B. 35KV	C. 60KV	D. 66KV

Câu 33: Lưới điện phân phối có cấp điện áp:

A. 66KV	B. 110KV	 C. 35KV	D. 220KV

Câu 34: Ở nước ta cấp điện áp cao nhất là:

A. 800KV 	B. 500KV	C. 220KV	D. 110KV

Câu 35: Trạm điện trong các nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư thuộc lưới điện:

A. Phân phối	B. Truyền tải

C. Vừa phân phối vừa truyền tải	D. Tất cả đều đúng

Câu3 6: Trong hệ thống điện, lưới điện được phân thành mấy loại

A. 2                             B. 3		C. 4			D.5

Câu 37: Ở nước ta cấp điện áp dùng cho khu dân cư, trường học là

A.110V                       B. 220V                        C. 380V              D.220kV

Câu 38: Lưới điện quốc gia là một tập hợp gồm:

A. Đường dây dẫn điện và các hộ tiêu thụ.

B. Đường dây dẫn điện và các trạm đóng, cắt.

C. Đường dây dẫn điện và các trạm biến áp.

D. Đường dây dẫn điện và các trạm điện.

Câu 39: Chức năng của lưới điện quốc gia là:

A. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến lưới điện.

B. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các nơi tiêu thụ.

C. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các trạm biến áp.

D. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các trạm đóng cắt

Câu 40: Chọn đáp án đúng về khái niệm hệ thống điện quốc gia

A. Là hệ thống gồm nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ điện trên miền Bắc.

B. Là hệ thống gồm nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ điện trên miền Trung.

C. Là hệ thống gồm nguồn điện, lưới điện, các hộ tiêu thụ điện trên miền Nam.

D. Là hệ thống gồm nguồn điện, các lưới điện và các hộ tiêu thụ điện trên toàn quốc..